## Slide 1
الفصل الرابع : تحضير المستحضرات الجلدية و تعبئتها
1- تحضير المستحضرات الجلدية
المستحضرات الجلدية هي مستحضرات ذات قوام رخو مخصصة للتطبيق على الجلد أو الأغشية المخاطية إما لحمايتها أو ترطيبها أو مضادة للإلتهاب أو للتطهير أو مضادة للهيستامين و الحكة أو لتمكين المواد الدوائية من اختراق الجلد و الحصول على تأثير جهازي (سواغاتها)
يجب أن تكون سهلة المد متجانسة المظهر و التركيب لذا يراعى المواد الطيارة, المواد الدوائية المنحلة, غير المنحلة, ذات اللزوجة العالية, المراهم العقيمة, الحفظ, عدم وجود اختلاف باللون, تبلور, تكتلات
1 – التحضير على مستوى الصيدلية
و يتم بطريقتين الهاون و الصفيحة الزجاجية

## Slide 2
– الهاون
الأسس الاستحلابية( تسخين), المراهم (نزع عن الجدران, صعوبة مراقبة التجانس), الإضافة, صهر المواد الدسمة الصلبة , نزع ما هو ملتصق باستمرار, إضافة المواد الدوائية (منحلة, طيارة, راتنجية)
– الصفيحة الزجاجية
1-1 – تحضير المستحضرات المرهمية
1-2 – تحضير المستحضرات المرهمية الحاوية على مساحيق
التكتلات(نعومة , منخل 74 ميك), مهك المواد سهلة التكتل(أوكسيد الزنك) مع القليل من زيت البارافين (سواغ مرهمي يضاف بالتدريج للمساحيق)
– حالة مواد فعالة غير منحلة في السواغ
سحق, مهك مع جزء من السواغ, الإضافة ببطء, مد على ظاهر اليد, كمية مساحيق كبيرة (معاجين) تضاف إلى مصهور المواد الدسمة

## Slide 3
– حالة مواد فعالة منحلة في السواغ
حل على البارد (مواد حساسة) أو الساخن في السواغ المصهور( الإشباع) وجود محل (غليكول, غليسرين, ماء), سواغ قادر على امتصاص الماء
– حالة مواد فعالة سائلة غير منحلة في السواغ
إدخال رويدا, مجانسة, سواغ قادر على امتصاص الماء إضافة اللانولين أو الكوليستيرول أو عوامل استحلابية مناسبة, تصحيح القوام
– حالة الأجسام السائلة المنحلة في السواغ
1-3 – تحضير الأسس الاستحلابية
تسخين, حل المواد الدوائية ( غير الحساسة) إضافة أحد الطورين للآخر غير منحلة في أحد الطورين تمهك على البارد بعد تحضير الكريم

## Slide 4
1– اختيار العامل الاستحلابي تبعا لمواصفات المادة الفعالة
الشرجبية(الأسس العضوية و أملاحها) تتوافق مع السواغات الشرجبية و غير المتشردة , الشرسبية( الحموض العضوية و أملاحها) تتوافق مع السواغات الشرسبية و غير المتشردة أما غير المتشردة فتتوافق مع السواغات الشرجبية و الشرسبية و غير المتشردة (تنافر بانسبة للمواد غير المتشردة يتمثل بتشكل المعقدات بفعل الرابط الهيدروجيني
2– اختيار العامل الاستحلابي تبعا لنمط المستحلب
معرفة قيمة ت م زالفضلى للمواد المكونة للطور الزيتي و ذلك بتحديد النسبة المئوية لكل مادة ثم إجراء جداء هذه النسب بقيمة ت م ز لكل منها إن مجموع هذه القيم يعطي قيمة ت م ز الفضلى للأساس الاستحلابي المراد تصنيعه ثم يتم اختيار مزيج من عوامل استحلابية (غير متشردة غالبا) التي تعطي قيمة ت م ز الفضلى هذه

## Slide 5
أولا– حالة اختيار عامل استحلابي لأساس استحلابي نموذج ز/م
عوامل استحلابية ذات ت م ز بين 6 و 12 , مزيج عاملين, اختيار قيم ت م ز و تركيز العوامل الاستحلابية يجب أن يتبع قوام المستحضر و في دراسة تبين أنه في مجال قيم ت م ز بين 6 و 8 نحصل على الكريمات الرخوة و بين 8,5 و 10 نحصل على الحليب الثابت و بين 10,5 و 12 نحصل على الحليب غير الثابت
ثانيا– حالة اختيار عامل استحلابي لأساس استحلابي نموذج م/ز
1- يجب أن تقع قيمة ت م ز بين 2 و 6 2- يجب أن يوجد في جزيئة العامل الاستحلابي جذر زيتات 3- في حالة كونها تحوي كميات كبيرة من الماء يفضل استخدام عامل استحلابي محب للماء بكفاية 4- يلزم استخدام عوامل استحلابية لمواد منحلة في الزيت و مهلمة له (تقليل من ظاهرة نضح الماء) الآرلاسيل 186 مناسب لهذه الحالة

## Slide 6
كما أن استبدال بجزء من الزيت أجساما مهلمة كالفازلين ذي درجة انصهار عالية و بللورات لشموع حيوانية ونباتية ومعدنية تقلصها
3– تحضير كريمات نمط ز/م
أولا– مرحلة الاستحلاب البدئي
ثانيا– مرحلة التبريد
ثالثا– مرحلة المجانسة
4– تحضير كريمات نمط م/ز
استحلاب بدئي (المائي للزيتي) , التبريد (يراقب فهو يؤثر بسيولة الكريمات الناتجة و ثباتيتها) مجانستان( أثناء التصنيع وفي اليوم التالي)

## Slide 7
2 – التحضير على المستوى الصناعي
خلاطات مزودة بأحواض مضاعفة الجدران (تسخين و تبريد) , أداة مجانسة تدور بسرعات مختلفة
2, 1– تحضير المستحضرات المرهمية
2, 2– تحضير المستحضرات المرهمية الحاوية مساحيق
سحق بالمطاحن ذات الدحاحل أو المطرقية, نخل, مهك داخل عجان ذي الأذرع المروحية التي تتحرك ضمن حوض ثابت أو متحرك (قلاب) ثم نمرر المرهم ضمن مطحنة مجانسة ذات الإسطوانة الدوارة (المراهم العينية تجانس على الساخن باستخدام اسطوانات دوارة محززة , تحت الضغط)
2, 3– تحضير الأسس الاستحلابية (كريمات-حليب)
خلاطات مزودة بأحواض مضاعفة الجدران (تسخين و تبريد) ,استحلاب بدئي, مجانسات (نعومة)

## Slide 8
مواصفات الخلاطات المثالية
1- أحواض ممكنة التبديل مزودة بجدران مضاعفة 2- تأمين آلية لإدخال الطور الداخلي بسرعة أثناء الاستحلاب البدئي 3- أن تتمتع بوسائل مزج و بعثرة 4- أن تتمتع بوسائل خض ذات سرعات مختلفة (تبدلات القوام) 5- أن تتمتع بغطاء يسمح بالعمل في جو خال من الهواء أو بوجود غاز خامل 6- أن تكون مزودة بنافذة شفافة للرؤية 7- سهولة تعقيمها و العمل في جو عقيم 8- أن تتمتع بنظام تفريغ للمستحضر( أحواض قلابة أو عبر فتحة مناسبة)
الخلاطات تسمح بإنتاج مستحضرات ناعمة و لكن ليست فائقة النعومة لذلك لا بد من استخدام المجانسات وأهمها :

## Slide 9
1- مجانسات ذات الإسطوانات الادوارة
2- مجانسات ذات المطاحن الغرويدية
1- مجانسات ذات الصمامات
يجبر فيها المستحضر على المرور بوساطة مكبس ضمن فراغ حر موجود بين إسطوانة المكبس و الثقوب الضيقة للصمام ( أحادية أو ثنائية اللولب)
2- المطاحن الغرويدية
يمر المستحضر بسرعة عالية ضمن الفراغ الحر الموجود بين مسننات الجسم الثابت المشكل لغطاء المطحنة و مسننات الجسم الدوار

## Slide 10
2- تعبئة المستحضرات الجلدية
في الصيدلية ,مطربانات زجاجية أو من البورسلان أو بلاستيكية , حساسية المواد تجاه الأكسدة أو الضوء , حاليا يعد الأنبوب المصنوع من الألمنيوم المطلي من الداخل من أفضل أدوات التعبئة (هواء , تلوث خارجي, التماس بالأيدي , و تسمح بتطبيق المستحضرات الجلدية على السطوح الصغيرة , (وصلات مختلفة الطول مزودة بغطاء من الألمنيوم سهل النزع) الأغطية من المواد اللدنة كالبولي إيتيلين عالي الضغط
يتم تعقيم الأنابيب بالصاد الموصد
الطلاء هو مادة راتنجية مقاومة للحموض والقلويات والعديد من المواد العضوية إرذاذ أحادي التماثر, تسخين بالفرن, تكاثف و قد يبدي بعض العيوب :
1- تحززات طولانية , 2- مسامات , 3 – ثقوب خفيفة على سطح المعدن 4- توزع غير متساو للطلاء , 5 – تكاثف غير كافي

## Slide 11
فحوص الطلاء
1- تحديد سماكة طبقة الطلاء , 2- تحديد درجة التماثر , 3 – تحديد الالتصاق على الألمنيوم4- تحديد المسامية ,5 – اختبار مقاومته للمحتوى
الأنابيب البلاستيكية سيئة بمقارنتها بأنابيب الألمنيوم و ذلك لأنها تعود لوضعها بعد تفريغ جزء من محتواها (أكسدة, تلوث) + حرارة التعقيم
1- الأنابيب المصنوعة من البولي إيتيلين عالي الضغط ( نفوذة للزيوت العطرية , مقاومة وسط تجاه المواد الدسمة و المحلات العضوية غير نفوذة لبخار الماء)
2- الأنابيب المصنوعة من البولي إيتيلين منخفض الضغط ( متانة أعلى من سابقتها, و مقاومة أكثر تجاه المواد الكيماوية و الزيوت العطرية
3- الأنابيب المصنوعة من البولي بروبيلين
4- الأنابيب المصنوعة من كلور البولي فينيل أعلى مقاومة تجاه المواد الكيماوية (المواد الدسمة) مقاومة أقل لنفوذ البخار

## Slide 12
5- الأنابيب المصنوعة من البولي إيتيلين مع البواي أميد أعلى مقاومة تجاه المواد الكيماوية (المواد الدسمة) عدم نفوذ الزيوت العطرية
6- الأنابيب المصنوعة من البولي إيتيلين و الألمنيوم

## Slide 13
الفصل الخامس : مراقبة المستحضرات الجلدية
1- فحص التجانس
تجانس المادة الفعالة كيميائيا, فحص التجانس بالعين المجردة , مراقبة توزع و نعومة المساحيق و أبعاد القطيرات المبعثرة بالمجهر (ثباتية الكريمات و المستحلبات)
2- فحص القساوة و القوام
سهولة المد و الخروج من الأنبوب , و يتم بمقياس الإختراق (مخروط وزنه 45 غ بغرسه داخل المرهم) , المستحضرات التكسوتروبية , مقياس اللزوجة الدوارالذي يعطي منحنى الانسياب
3- قياس درجة الحموضة
تأثيرها في ثباتية المستحلب أو الهلامة , و في لزوجية الهلاميات, وفي ثبات المواد الفعالة و توافقها مع السواغات, و في فعالية المواد الحافظة

## Slide 14
4- فحص العقامة
يجب أن تقترب درجة حموضة المستحضرات من تلك التي للجلد, مراهم و كريمات تمديد ثم قياس, أو على المستحضر بالذات (حليب, هلامة,معلق)
المراهم العينية و الجروح الكبيرة المفتوحة و الأغشية المخاطية
5- فحص التلوث الجرثومي
تعداد الجراثيم في وسط مغذي و يجب ألا يتجاوز تعدادها 100 جرثومة/غ و ألا تحتوي على أية جرثومة ممرضة
6- فحص إمكان الحفظ
فحص تسريع التخرب , تسخين الكريمات إلى درجة 50 مئوية لمدة 24 ساعة , كما نعرض الكريمات إلى سرعة تثفيل 4500 دورة /د يجب ألا ينفصل الكريم