## Slide 1
KOMUNIKASI DATA
&
JARINGAN
KOMPUTER

## Slide 2
<number>
TERMINOLOGI
KOMUNIKASI :
hubungan / interaksi antar satu pihak dengan pihak yg lain
DATA : fakta
JARINGAN :
Sistem yg terdiri dari simpul simpul yg saling berkaitan

## Slide 3: Pada saat awal: Computer Network Jaringan Kerja Komputer

## Slide 4
<number>
Kemudian  Network (Jaringan Komputer )
Akhirnya sekarang
Jaringan

## Slide 5
Jenis Jaringan komputer
LAN (Local Area Network)
MAN (Metropolitan Area
Network)
3.WAN (Wide Area Network)

## Slide 6
Dewasa ini,
tidak jelas beda antara
LAN, MAN, & WAN.
Yang dikenal orang
Internet  WAN
Intranet  LAN

## Slide 7
WWW (Wolrd Wide Web)
World = Dunia
Wide = Luas
Web = sarang laba laba
= jaring laba laba
WWW =
Jaringan Seantero Dunia

## Slide 8
Dipilih istilah Web, karena
sarang laba laba berpola simetris terdiri dari Lingkaran-lingkaran konsentris dan Garis-garis lurus panjang  (tak berhingga) yang melewati titik pusat lingkaran

## Slide 10
Sarang laba laba menggambarkan sistem Jaringan Internet (Web). Lingkaran dan Garis lurus mewakili Media Transmisi.
Titik perpotongan Garis Lurus dengan Lingkaran  simpul mewakili Terminal/Situs Web.

## Slide 11
Dengan kata lain, sistem Jaringan Internet (Web) memiliki cakupan yang tak terbatas

## Slide 12
Jaringan Internet (Web) memiliki banyak Situs (Web Sites)
 Situs (Web Site) adalah suatu tempat yang menyimpan Informasi

## Slide 13
Informasi :
hasil pengolahan/pemrosesan data
PROSES
data
informasi
Secara Logika :
Informasi  Data

## Slide 14
PROSES
1
Data 1
Infor-
masi 1
Data 2
Infor-
masi 2
PROSES
2
Secara Fisik :
Informasi bisa = Data
Lojik  Data, Informasi
Fisik  Sinyal, Pulsa, Gelombang

## Slide 15
<number>
DARI SEGI BENTUK DATA
(SECARA FISIK)
ANALOG
Berupa sinyal analog  glb sinusoidal
2. DIGITAL
Berupa sinyal digital  glb kotak
HIGH & LOW.  Data biner (0 & 1)

## Slide 16
SINYAL DIGITAL
SINYAL ANALOG
t (dt)
E (V)

## Slide 17
DARI GELOMBANG YG DIPAKAI
KOMUNIKASI SUARA
Pembawa Informasinya glb suara
2.KOMUNIKASI LISTRIK
Pembawa Informasinya glb listrik
3.KOMUNIKASI RADIO
Pembawa Informasinya glb radio
4.KOMUNIKASI OPTIK
Pembawa Informasinya glb cahaya
5.KOMUNIKASI MAGNETIK
Pembawa Informasinya glb magnit

## Slide 18
<number>
KOMUNIKASI DATA
PROSES PENGIRIMAN DATA / INFORMASI
DARI SATU PIHAK KE PIHAK YG LAIN
SYARAT TERJADINYA PROSES KOMUNIKASI DATA
PEMBICARA
PENGIRIM
PEMANCAR
SENDER
TRANSMITTER
PIHAK 1
PENDENGAR PENERIMA
PENERIMA
RECEIVER RECEIVER PIHAK 2
MEDIA TRANSMISI
Notes: <number>
Komunikasi Data dan Jaringan
<number>

## Slide 19
Pihak 1 pembicara speaker pemancar transmitter pengirim sender sumber source
Pihak 2 pendengar listener penerima receiver penerima receiver tujuan destination

## Slide 20
<number>
KOMDAT DARI ZAMAN KE ZAMAN
KOMUNIKASI DATA  BERDIALOG, PENGIRIMAN BERITA / PESAN
0. TELEPATI
1. BAHASA TUBUH
2. BERBICARA
3. KODE SUARA SIULAN, GENDERANG, TEPUKAN, KENTONGAN, dll
4. KODE CAHAYA

## Slide 21
<number>
5. SIMBOL  GAMBAR, TULISAN
6. TELEGRAM  KODE MORSE
7. TELEPON BIASA
8. KOMUNKASI RADIO
9. KOMUNIKASI TELEVISI
10. TELEPON SELULER
11. KOMUNIKASI OPTIK
12. INTERNET

## Slide 22
<number>
KOMUNIKASI DATA YANG
PALING CEPAT
ADALAH
KOMUNIKASI DATA
YANG PALING PRIMITIF
TELEPATI

## Slide 23
<number>
SETIAP ORANG MEMILIKI INSTRUMEN TELEPATI
TETAPI,
TIDAK SETIAP ORANG
DAPAT MENGAKTIFKAN
INSTRUMEN TELEPATI TERSEBUT SECARA SADAR

## Slide 24: MODA PROSES KOMUNIKASI DATA 1. SIMPLEX  HANYA SATU ARAH
<number>
2.DUPLEX BERLANGSUNG DUA ARAH
A. HALF DUPLEX  BERGANTIAN
B. FULL DUPLEX  SIMULTAN
PIHAK 1
PIHAK 2
PIHAK 1
PIHAK 2

## Slide 25
<number>
MEDIA TRANSMISI
MERUPAKAN TEMPAT/MEDIA
di mana
INFORMASI MENGALIR
(LEWAT)

## Slide 26
<number>
PASANGAN TAK TERPILIN
(UNTWISTED PAIR)
PASANGAN
TERPILIN
(TWISTED
PAIR)
UTP
NSHIELDED
TWISTED PAIR
STP
SHIELDED
TWISTED PAIR
HAMPA UDARA
GLB RADIO
GLB CAHAYA
KOAKSIAL
(COAXIAL)
GLB LISTRIK
GLB RADIO
MEDIA
TRANSMISI
KABEL
LOGAM
(METAL)
TAK TERPANDU
(UNGUIDED)
TERPANDU
(GUIDED)
SERAT OPTIK
(FIBER OPTICS)
KABEL
NONLOGAM
(NON METAL)
GLB CAHAYA
KABEL TELEPON
GLB LISTRIK
AIR
UDARA
GLB RADIO
GLG SUARA
GLB CAHAYA
BUMI
GLB RADIO
GLG SUARA
GLB LISTRIK

## Slide 27
<number>
  (a) Unshielded Twisted Pair (UTP) (Kabel Terpilin Tanpa Shield)
Pembungkus (pelindung) kabel dari bahan isolator
Kabel logam biasanya dari bahan tembaga (Cu)
  (b) (STP) Shielded Twisted Pair (Kabel Terpilin Dengan Shield)
Pembungkus (pelindung) kabel dari bahan isolator
Kabel logam biasanya dari bahan tembaga (Cu)
Shield (Pengurung glb em)
Kawat logam teranyam
Pembungkus (Pelindung) kabel dari Bahan Isolator

## Slide 28
Kabel Koaksial
Pembungkus (Pelindung) kabel dari Bahan Isolator
Shield (pengurung glb em)
Kawat Logam Teranyam
Isolator
Kabel Logam
Sumbu
Sumbu

## Slide 29
Sinar datang Sd datang dgn sudut datang d dari media optis kurang rapat (n1< n2) ke media optis lebih rapat (n2), dipantulkan menjadi sinar pantul Sp dgn sudut pantul p= d dan dibiaskan menjadi sinar bias Sb dgn sudut bias b<d mendekati garis normal
sd
sb
d
Garis Normal
Bidang Batas
n2
n1< n2
b< d
p
sp
Sinar datang Sd datang dgn sudut datang d dari media optis lebih rapat (n1> n2) ke media optis kurang rapat (n2), dipantulkan menjadi sinar pantul Sp dgn sudut pantul p= d dan dibiaskan menjadi sinar bias Sb dgn sudut bias b>d menjauhi garis normal
sb
b> d
d
Garis Normal
Bidang Batas
n2
n1> n2
sd
p
sp

## Slide 30
sb3
n2
n1> n2
sd4
b3
d1
d2
d3
d4
p1
p2
p3
p4
b2
b1
b4
sb1
sb2
sd3
sd2
sd1
sp1
sp2
sp3
sp4
sb4

## Slide 31
Sinar datang Sd1, Sd2, Sd3, & Sd4 masing-masing dgn sudut datang θd1, θd2, θd3, & θd4 dari media optis lebih rapat (n1> n2) ke media optis kurang rapat (n2), dipantulkan menjadi sinar pantul Sp1, Sp2, Sp3, & Sp4 masing-masing dgn sudut pantul θp1, θp2, θp3, & θp4 dan dibiaskan menjadi sinar bias Sb1, Sb2, Sb3, & Sb4 masing-masing dgn sudut bias θb1, θb2, θb3, & θb4

## Slide 32
Sinar bias Sb4 memiliki sudut bias θb4= 900 berimpit dengan bidang batas.
Hal ini tidak mungkin terjadi  sinar datang Sd4 dipantulkan semua menjadi sinar pantul SP4, tanpa pembiasan  pemantulan sempurna
Sinar datang Sd4 dengan sudut datang θd4 menghasilkan sudut bias θb4= 900
 Sudut datang θd4 disebut sudut kritis.

## Slide 33
Sudut kritis adalah sudut datang yang menghasilkan sudut bias sebesar 900
Sudut kritis adalah sudut datang terkecil yang menghasilkan pemantulan sempurna
Sudut kritis adalah sudut datang terkecil yang menyebabkan mulai terjadinya pemantulan sempurna

## Slide 34
<number>
FIBER OPTIK (FO)
dcladding = 125 μm
FO Multimode  dcore = 50 μm
FO Singlemode dcore = 10 μm
dcore = diameter Core
dclad = diameter Cladding
Bahan Core & Cladding :
1. Transparan, tidak harus sejenis
2. n = Indeks Bias  ncore > ncladding
Bentuk penampang Core
4 persegi panjang
Bentuk–bentuk yang lain
Cladding
Core
dcore
dclad
Lingkaran
Ellips

## Slide 35
1. Fiber optik Multimode : apabila sinar laser dimasukkan ke fiber optik dari ujung kiri maka akan keluar di ujung kanan membentuk pola pola interferensi yang disebut Speckle yang relatif sangat banyak bisa mencapai ribuan.
Fiber Optik
LASER
Lensa
Ribuan Speckle
2. Fiber optik Mono Mode (Single Mode) : apabila sinar laser dimasukkan ke fiber optik dari ujung kiri maka akan keluar di ujung kanan membentuk pola pola interferensi yang disebut Speckle sebanyak 2 atau 3 speckle.
Fiber Optik
LASER
Lensa
2 s/d 3 Speckle

## Slide 36
<number>
(a) FO Step Index
(b) FO Graded Index
Indeks Bias n
Cladding
Cladding
Udara
Udara
Core
1,55
1,50
1,00
0
ncore
ncladding
nudara
ncore
ncladding
nudara
Indeks Bias n
1,55
1,50
1,00
0
Cladding
Cladding
Udara
Udara
Core

## Slide 37
(a) Jalannya sinar di dlm fiber optik jenis step index, patah patah.
Pemantulan sempurna
Core
Cladding
Cladding
(b) Jalannya sinar di dlm fiber optik jenis graded index, kontinu
Pemantulan sempurna
Core
Cladding
Cladding

## Slide 38
<number>
BERKOMUNIKASI
1. TANPA ALAT BANTU
PEMBAWA INFORMASI
2. DENGAN ALAT BANTU
PEMBAWA INFORMASI

## Slide 39
<number>
TANPA ALAT BANTU PEMBAWA INFORMASI
JARAK JANGKAUNYA RELATRIF DEKAT
INFORMASI YANG DIKIRIM
DALAM BENTUK ASLINYA (BASE BAND)

## Slide 40
<number>
DENGAN ALAT BANTU PEMBAWA INFORMASI
JARAK JANGKAUNYA RELATIF SANGAT JAUH
NFORMASI YANG DIKIRIM TIDAK DALAM BENTUK ASLINYA (BROAD BAND)
TERJADI PROSES MODULASI

## Slide 41
<number>
MODULASI
PERISTIWA PENUMPANGAN INFORMASI PADA PEMBAWA
AGAR SUPAYA
DATA DAPAT DIKIRIM KE TEMPAT YANG LOKASINYA
RELATIF (SANGAT) JAUH
DARI PENGIRIMNYA
Notes: <number>
Komunikasi Data dan Jaringan
<number>

## Slide 42
<number>
NAMA MODULASI
SESUAI DENGAN
BAGIAN PEMBAWA
YANG BERUBAH
OLEH
MODULASI

## Slide 43
GELOMBANG
Panjang Gelombang λ (lambda) [m]
Frekwensi f [Hz]  f = 1/T
Fasa φ [rad]
Amplitudo A [m]; [Volt]; [Lumen]; dll
Perioda T [dt]  T = 1/f
Kecepatan merambat c atau v [m/dt]

## Slide 44
λ
π
π
π
0
2π 0
2π 0
2π 0
A
Gelombang Kotak
λ
π
π
π
0
2π 0
2π 0
2π 0
A
A
Gelombang Sinus
t
φ
T

## Slide 45
<number>
JENIS JENIS MODULASI
1. MODULASI TEGANGAN LISTRIK
2. MODULASI AMPLITUDO
3. MODULASI FREKWENSI
4. MODULASI FASA
5. MODULASI KWADRATUR
6. MODULASI INTENSITAS
7. MODULASI KODE PULSA

## Slide 46
<number>
1. MODULASI TEGANGAN LISTRIK
TEGANGAN LISTRIK PEMBAWA BERUBAH UBAH
SESUAI DGN PERUBAHAN BENTUK INFORMASI
YANG DIBAWA
MENGGUNAKAN LISTRIK ARUS SEARAH
DATA ANALOG
Tegangan Listrik Pembawa
Data Analog
Hasil Modulasi Tegangan Listrik
DATA DIGITAL
Data Digital
Tegangan Listrik Pembawa
Hasil Modulasi Tegangan Listrik

## Slide 47
<number>
2. MODULASI AMPLITUDO
AMPLITUDE MODULATION (AM) /
AMPLITUDE SHIFT KEYING (ASK)
AMPLITUDO GELOMBANG PEMBAWA BERUBAH UBAH
SESUAI DGN PERUBAHAN BENTUK INFORMASI YG DIBAWA
DATA ANALOG
Data Analog
Gelombang Pembawa
Hasil Modulasi Amplitudo
DATA DIGITAL
Data Digital
Gelombang Pembawa
Hasil Modulasi Amplitudo

## Slide 48
<number>
3. MODULASI FREKRUENSI FREQUENCY MODULATION (FM) /
FREQUENCY SHIFT KEYING (FSK)
FREKUENSI GLB PEMBAWA BERUBAH UBAH SESUAI DGN PERUBAHAN BENTUK INFORMASI YG DIBAWA
ft = FREKUENSI TENGAH
ff = FREKUENSI FLUKTUASI
fmaks = ft + ff
fmin = ft - ff
DATA DIGITAL
Hasil Modulasi Frekwensi
Data Digital
Gelombang Pembawa

## Slide 49
<number>
4. MODULASI FASA
PHASE MODULATION (PM) /
PHASE SHIFT KEYING (PSK)
FASA GELOMBANG PEMBAWA BERUBAH UBAH SESUAI DENGAN
PERUBAHAN BENTUK INFORMASI YANG DIBAWA
KHUSUS UNTUK KOMUNIKASI DATA DIGITAL

## Slide 50
<number>
DATA DIGITAL
Data Digital
Hasil Modulasi Fasa
Gelombang Pembawa

## Slide 51
<number>
5. MODULASI KWADRATUR
QUADRATURE AMPLITUDE MODULATION (QAM)
QUADRATURE PHASE SHIFT KEYING
(QPSK)
MERUPAKAN GABUNGAN ANTARA MODULASI AMPLITUDO DENGAN MODULASI FASA

## Slide 52
<number>
6. MODULASI INTENSITAS
INTENSITY MODULATION (IM)
INTENSITAS GELOMBANG CAHAYA PEMBAWA
BERUBAH UBAH SESUAI DENGAN PERUBAHAN BENTUK INFORMASI YANG DIBAWA 
KHUSUS UNTUK KOMUNIKASI OPTIK
DATA ANALOG
Data Aanalog
Gelombang CahayaPembawa
Hasil Modulasi Intensitas
DATA DIGITAL
Hasil Modulasi Intensitas
Gelombang Cahaya Pembawa
Data Digital

## Slide 53
7. MODULASI KODE PULSA
PULSE CODE MODULATION (PCM)
KODE PULSA GELOMBANG PEMBAWA
BERUBAH UBAH SESUAI DENGAN
PERUBAHAN BENTUK
INFORMASI YANG DIBAWA
KHUSUS UNTUK KOMUNIKASI DATA DIGITAL

## Slide 54
DATA ANALOG DIUBAH
MENJADI
DATA BINER 8 BIT
KEMUDIAN
DIMASUKKAN KE DALAM
MEDIA TRANSMISI (DIKIRIM)
DENGAN CARA
BIT INTERLEAVED
ATAUPUN
BYTE INTERLEAVED

## Slide 55
PROSEDUR (TAHAPAN) PENGUBAHAN DATA ANALOG MENJADI DATA BINER

## Slide 56
DATA ANALOG DICACAH DGN LEBAR CACAHAN tCdt
2. SETIAP CACAHAN MEMILIKI KETINGGIAN (hC VOLT)
3. SETIAP KETINGGIAN (hC VOLT) NILAINYA DIUBAH KE
BIL DECIMAL DGN PERBANDINGAN Vmaks VOLT = 255D
4. SETIAP NILAI KETINGGIAN DALAM DECIMAL
DIKONVERSI MENJADI BILANGAN BINER 8 BIT
5. DATA DIKIRIM BIT PER BIT (SERIAL) DGN SYARAT
DURASI PENGIRIMAN SETIAP BYTE (UTK 1 Pembicara)
ATAU n BYTE (UTK n Pembicara) TIDAK BOLEH LEBIH
DARI (MAKSIMUM SAMA DENGAN) WAKTU CACAH tC

## Slide 57
hc
t (dt)
E (volt)

## Slide 58
tC
hC = 2,2 Volt
t (dt)
E (V)
DATA ANALOG DICACAH DENGAN LEBAR CACAHAN
tC dt
112
56
28
14
7
3
1
0
0
0
0
1
1
2
2
2
2
2
2

## Slide 59
tC
hC
t (dt)
E (V)
tC
8 bit
1 Pembicara
t (dt)
DATA ANALOG DICACAH DENGAN LEBAR CACAHAN
tC dt
Data 1 cacahan dikirim serial bit per bit  dengan sistem multipleks TDM
(Time Division Multiplexing)
Pengiriman data 8 bit dengan Durasi ≤ tc

## Slide 60
SETIAP SINYAL ANALOG DARI n PEMBICARA DICACAH DENGAN LEBAR CACAHAN
tC dt
Data n cacahan I (pertama) dari n Pembicara
ada 8n bit data, dikirim serial bit per bit.
Pengiriman data 8n bit dengan Durasi ≤ tc
hn1
h21
h11
tC
8n bit
n Pembicara
t (dt)
tC

## Slide 61
BIT INTERLEAVE
a
b
c
d
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
a1 b1 c1 d1
a8 b8 c8 d8
a7 b7 c7 d7
a6 b6 c6 d6
A5 b5 c5 d5
A4 b4 c4 d4
a3 b3 c3 d3
a2 b2 c2 d2
Bit 1
Bit 8
Bit 7
Bit 6
Bit 5
Bit 4
Bit 3
Bit 2
tc
BYTE INTERLEAVE
a
b
c
d
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Byte b
Byte c
Byte d
Byte a
tc

## Slide 62
<number>
MSB LSB |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
 |  | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111
0 | 0000 | NUL | DLE | SP | 0 | @ | P | ` | p
1 | 0001 | SOH | DC1 | ! | 1 | A | Q | a | q
2 | 0010 | STX | DC2 | “ | 2 | B | R | b | r
3 | 0011 | ETX | DC3 | # | 3 | C | S | c | s
4 | 0100 | EOT | DC4 | $ | 4 | D | T | d | t
5 | 0101 | ENQ | NAK | % | 5 | E | U | e | u
6 | 0110 | ACK | SYN | & | 6 | F | V | f | v
7 | 0111 | BEL | ETB | ‘ | 7 | G | W | g | w
8 | 1000 | BS | CAN | ( | 8 | H | X | h | x
9 | 1001 | HT | EM | ) | 9 | I | Y | i | y
A | 1010 | LF | SUB | * | : | J | Z | j | z
B | 1011 | VT | ECS | + | ; | K | [ | k | {
C | 1100 | FF | FS | , | < | L | \ | l | ¦
D | 1101 | CR | OS | - | = | M | ] | m | }
E | 1110 | SO | RS | . | > | N | ^ | n | ~
F | 1111 | SI | US | / | ? | O | _ | 0 | DEL
KODE ASCII
(7 bit)

## Slide 63
<number>
FORMAT PENGKODEAN

## Slide 64
<number>
KOMUNIKASI DIGITAL
 DATA DIGITAL
 1 & 0
 HIGH & LOW
DATA DIKODEKAN
  DENGAN
FORMAT PENGKODEAN
Notes: <number>
Komunikasi Data dan Jaringan
<number>

## Slide 65: DALAM SATU SISTEM
<number>
1 bit penuh: HIGH = 1, LOW = 0
1 bit penuh: HIGH = 0, LOW = 1
1 bit penuh: HIGH = 1 atau 0 ,
LOW = 1 atau 0
½bit HIGH (LOW) = 1 atau 0

## Slide 66
<number>
1. NOT RETURN TO ZERO – LEVEL (NRZ – L)
2. NOT RETURN TO ZERO – MARK (NRZ – M)
3. NOT RETURN TO ZERO – SPACE (NRZ – S)
4. RETURN TO ZERO (RZ)
5. BIPHASE – L (MANCHESTER)
6. BIPHASE – M
7. BIPHASE – S
8. DIFFERENTIAL MANCHESTER
9. DELAY MODULATION
10. BIPOLAR

## Slide 67
<number>
L = LEVEL
M = MARK  CENDERUNG KEPADA 1
S = SPACE  CENDERUNG KEPADA 0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
BIPHASE-L (MANCHESTER)
RZ
NRZ-S
NRZ-M
NRZ-L
BIPHASE-S
BIPHASE-M
DIFFERENTIAL MANCHESTER
BIPOLAR
DELAY MODULATION
+
_

## Slide 68
<number>
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
NRZ-L (Not Return To Zero – Level)
Bit 0  LOW; Bit 1  HIGH

## Slide 69: Bit 0  HIGH atau LOW Bit 1  HIGH atau LOW Apabila ketemu bit 1 fasanya berubah Apabila ketemu bit 0 fasanya tetap
<number>
NRZ-M(Not Return To Zero – Mark)
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
Diawali dari LOW
Diawali dari HIGH

## Slide 70
<number>
NRZ-S (Not Return To Zero–Space)
Bit 0  HIGH atau LOW Bit 1  HIGH atau LOW Apabila ketemu bit 1 fasanya tetap Apabila ketemu bit 0 fasanya berubah
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
Diawali dari LOW
Diawali dari HIGH

## Slide 71
<number>
RZ (Return To Zero)
Bit 0  LOW
Bit 1  ½ bit pertama HIGH,
½ bit kedua LOW
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0

## Slide 72
<number>
Bit 0  ½ bit pertama LOW,
½ bit kedua HIGH
Bit 1  ½ bit pertama HIGH,
½ bit kedua LOW
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
BIPHASE-L
Biphase – Level (Manchester)

## Slide 73
<number>
BIPHASE-M (Biphase – Mark)
Bit 0  1 bit penuh fasanya tetap
Bit 1  setiap ½ bit berubah fasa
Setiap ketemu bit baru berubah fasa
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
Diawali dari HIGH
Diawali dari LOW

## Slide 74
<number>
Bit 0  setiap ½ bit berubah fasa
Bit 1  1 bit penuh fasanya tetap
Setiap ketemu bit baru berubah fasa
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
Diawali dari HIGH
Diawali dari LOW
BIPHASE-S (Biphase – Space)

## Slide 75
<number>
Bit 0 & 1  setiap ½ bit berubah fasa
Apabila ketemu bit 0 berubah fasa Apabila ketemu bit 1 fasanya tetap
DIFFERENTIAL MANCHESTER
Diawali dari LOW
Diawali dari HIGH
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0

## Slide 76
<number>
Bit 0  1 bit penuh fasanya tetap
Bit 1  setiap ½ bit berubah fasa
Bit 0 ke 0 berubah fasa
Bit 0 ke 1, 1 ke 0, & 1 ke 1 fasa tetap
DELAY MODULATION
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
Diawali dari HIGH
Diawali dari LOW

## Slide 77
<number>
Bit 0  0 volt
Bit 1  ½ bit pertama +5 volt atau –5 volt,
½ bit kedua 0 volt
Polarisasi bit 1 berikutnya
selalu berlawanan dengan
polarisasi bit 1 sebelumnya
BIPOLAR
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
+
_
+5 Volt
-5 Volt

## Slide 78: ERROR DETECTION (PENDETEKSIAN KESALAHAN) UNTUK KUMUNIKASI DIGITAL
<number>
Pengirim mengelola data yang akan dikirim dengan cara yang telah disepakati oleh sistem.
Kemudian data dikirim.
Setelah diterima, penerima memeriksa data tsb dengan cara yg sesuai untuk mengetahui ada kesalahan atau tidak.

## Slide 79: ERROR DETECTION (PENDETEKSIAN KESALAHAN)
<number>
SISTEM PARITY CHECK
SISTEM ERROR PROOF CODE
(BLOCK SUM CHECK = BSC)
3. CYCLIC REDUNDUNCY CHECK (CRC)
4. HAMMING CODE

## Slide 80: NILAI PARITAS
<number>
SETIAP BILANGAN BINER MEMILIKI NILAI PARITAS
1. CARA GENAP (EVEN PARITY)
2. CARA GANJIL (ODD PARITY)

## Slide 81: CARA GENAP (EVEN PARITY)
<number>
Apabila banyaknya angka 1 pada sebuah bilangan biner ada sebanyak bilangan genap maka nilai paritas bilangan biner tersebut = 1
Dan sebaliknya
Apabila banyaknya angka 1 pada sebuah bialangan biner ada sebanyak bilangan ganjil maka nilai paritas bilangan biner tersebut = 0

## Slide 82
<number>
CARA GANJIL (ODD PARITY)
Apabila banyaknya angka 1 pada sebuah bilangan biner ada sebanyak bilangan ganjil maka nilai paritas bilangan biner tersebut = 1
Dan sebaliknya
Apabila banyaknya angka 1 pada sebuah bialangan biner ada sebanyak bilangan genap maka nilai paritas bilangan biner tersebut = 0

## Slide 83
<number>
Bilangan biner :
1 1 0 0 0 1 1 0 1 memiliki angka 1 sebanyak 5  ganjil
dengan cara genap  nilai paritas = 0 dengan cara ganjil  nilai paritas = 1

## Slide 84: SISTEM PARITY CHECK
<number>
IDE DASAR :
Kode ASCII  7 bit
dikirim dengan wadah 8 bit 
ada 1 bit yang idle
1 bit idle ini dimanfaatkan untuk pengecek paritas dalam pengiriman data dengan sistem Parity Check

## Slide 85: DEFINISI : Pada pengiriman data dengan sistem Parity Check, setiap data yang berada di media transmisi (dikirim) nilai paritasnya harus dibuat = 1 dengan cara membubuhkan 1 bit pengecek paritas (parity check) pada setiap data asli sebelum dimasukkan ke dalam media transmisi
<number>

## Slide 86
<number>
Secara umum :
apabila data asli n bit, maka pada saat dimasukkan ke dalam media transmisi panjangnya menjadi (n + 1) bit.
Letak Bit Parity Check bisa di mana saja, sebagai MSB, LSB,
ataupun di antara bit bit data asli
sesuai kesepatan sistem

## Slide 87
<number>
Apabila nilai paritas data asli =0
 parity check = 1
Apabila nilai paritas data asli = 1
 parity check = 0

## Slide 88: Bilangan biner 7 bit ≡ 1 1 0 1 0 1 0 Dikirim dengan sistem Parity Check Banyaknya angka 1 ada 4  genap Cara Genap  nilai paritas = 1  Parity Check = 0  data menjadi : 1 1 0 1 0 1 0 0 Cara Ganjil  nilai paritas = 0  Parity Check = 1  data menjadi : 1 1 0 1 0 1 0 1
<number>

## Slide 89: Cara Matematis
<number>
Data n bit ≡ x1 x2 x3 …………………xn
Dikirim dengan sistem Parity Check
 Bit Pengecek Paritas = C
Data menjadi
x1 x2 x3 ……………………xn C
Cara genap
 C = x1 ⊕ x2 ⊕ x3 ⊕………… ⊕ xn
Cara ganjil
 C = x1 ⊕ x2 ⊕ x3 ⊕………… ⊕ xn
Notes: <number>
Komunikasi Data dan Jaringan
<number>

## Slide 90
<number>
Bilangan biner 7 bit ≡ 1 1 0 1 0 1 0 Dikirim dengan sistem Parity Check
Cara genap  C = 1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 0 C = 0  data menjadi : 1 1 0 1 0 1 0 0
Cara ganjil  C = 1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 0 C = 0  C = 1  data menjadi : 1 1 0 1 0 1 0 1

## Slide 91: Dengan kata lain
<number>
Parity Check Cara Genap membuat
agar supaya banyaknya angka 1 menjadi sebanyak bilangan Genap
Bilangan biner 7 bit ≡ 1 1 0 1 0 1 0
Dikirim dengan sistem Parity Check
Banyaknya angka 1 ada 4  genap
Parity Check = 0
Data menjadi : 1 1 0 1 0 1 0 0
Banyaknya angka 1 tetap 4  genap

## Slide 92: Parity Check Cara Ganjil membuat agar supaya banyaknya angka 1 menjadi sebanyak bilangan Ganjil
<number>
Bilangan biner 7 bit ≡ 1 1 0 1 0 1 0
Dikirim dengan sistem Parity Check
Banyaknya angka 1 ada 4  genap
Parity Check = 1
Data menjadi : 1 1 0 1 0 1 0 1
 Banyaknya angka 1 menjadi 5  ganjil

## Slide 93: Setelah data diterima oleh Penerima, Penerima melakukan pegecekan dengan cara menghitung nilai paritas setiap data yang diterimanya. Apabila nilaiparitasnya = 1  data dianggap benar (valid) Apabila nilai paritasnya = 0  data dinyatakan salah
<number>

## Slide 94
<number>
Bilangan biner 7 bit ≡ 1 1 0 1 0 1 0 Dikirim dgn sistem Parity Check cara Genap
 Data yang dikirim : 1 1 0 1 0 1 0 0
Misalkan Penerima menerima data :
No | Data | Angka 1 | Kesalahan | Nilai Paritas | Status Data
1 2 3 4 5 | 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 | 4 3 4 3 2 | 0 bit (genap) 1 bit (ganjil) 2 bit (genap) 3 bit (ganjil) 4 bit (genap) | 1 0 1 0 1 | Valid Salah Valid Salah Valid

## Slide 95: Sebutan Sistem Parity Check
<number>
1. Sistem Parity Check 2. Single Error Detection 3. Odd Error Detection

## Slide 96: ERROR PROOF CODE
<number>
BLOCK SUM CHECK (BSC)
SINGLE ERROR DETECTION, SINGLE ERROR CORRECTION

## Slide 97
<number>
SINGLE ERROR DETECTION, SINGLE ERROR CORRECTION
Apabila kesalahan data yang diterima oleh Penerima hanya 1 bit,
Penerima dapat mengetahui dengan tepat bit mana yang salah,
dan
dengan mudah membenarkannya

## Slide 98
<number>
PROSEDUR BSC

## Slide 99
<number>
Data dikirim blok perblok. Ukuran blok sesuai kesepakatan sistem.
Setiap blok diawali oleh character pembuka STX & diakhiri oleh character penutup ETX
Setiap character dikonversi ke biner. Ukuran data biner setiap character sesuai kesepakatan.
Data biner 1 blok disusun membentuk matriks
Banyak baris = (banyak bit utk 1 character)
+ 1 baris VRC.
Banyak kolom = (banyak character dlm 1 blok) + 1 kolom LRC

## Slide 100
<number>
5. Setiap kolom diisi data biner 1 character. Letak MSB di atas LSB di bawah ataukah MSB di bawah LSB di atas ditentukan oleh kesepakatan sistem
6. Letak STX (start of Text) di kiri ETX (End of Text) di kanan, ataukah STX di kanan ETX di kiri, ditentukan oleh kesepakatan sistem
7. Nilai VRC (Vertical Redundancy Check) dan LRC (Longitudinal Redundancy Check) dihitung dari data matriks biner yg didapat. LRC = BCC (Block Check Character)

## Slide 101
<number>
8. Nilai VRC & LRC dapat dihitung
dengan 4 cara:
a. Nilai Paritas cara Genap
b. Nilai Paritas cara Ganjil
c. Sistem Parity Check cara Genap
d. Sistem Parity Check cara Ganjil

## Slide 102
<number>
Setelah nilai VRC & LRC didapat, data biner di dalam matriks dikirim secara serial bit per bit dengan urutan sesuai kesepakatan sistem.
10. Setelah Penerima menerima 1 blok data, Penerima menyusunnya kembali membentuk sebuah matriks biner seperti di Pengirim.
11. Setelah matriks biner terbentuk, data nilai VRC & LRC dipisahkan dari matriks

## Slide 103
<number>
12. Selanjutnya Penerima menghitung nilai VRC & LRC dari data biner yg tersisa.
13. Nilai VRC & LRC yg hasil perhitungan dibandingkan dengan nilai VRC & LRC yang diterima (yang dipisahkan tadi)
14. Apabila tidak ada perbedaan, berarti data yang diterima oleh Penerima adalah benar 100%, tetapi apabila ada perbedaan, berarti ada kesalahan pada data yang diterima tsb.

## Slide 104
<number>
15. Apabila kesalahan datanya hanya 1 bit saja maka Penerima dapat mengetahui dengan tepat bit mana yang salah, kemudian dapat membenarkanya dengan sangat mudah.
Tetapi apabila kesalahannya lebih dari 1 bit, maka utk mengetahuinya sangat sulit, bahkan mungkin saja tidak bisa.

## Slide 105
<number>
MSB LSB |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
 |  | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111
0 | 0000 | NUL | DLE | SP | 0 | @ | P | ` | p
1 | 0001 | SOH | DC1 | ! | 1 | A | Q | a | q
2 | 0010 | STX | DC2 | “ | 2 | B | R | b | r
3 | 0011 | ETX | DC3 | # | 3 | C | S | c | s
4 | 0100 | EOT | DC4 | $ | 4 | D | T | d | t
5 | 0101 | ENQ | NAK | % | 5 | E | U | e | u
6 | 0110 | ACK | SYN | & | 6 | F | V | f | v
7 | 0111 | BEL | ETB | ‘ | 7 | G | W | g | w
8 | 1000 | BS | CAN | ( | 8 | H | X | h | x
9 | 1001 | HT | EM | ) | 9 | I | Y | i | y
A | 1010 | LF | SUB | * | : | J | Z | j | z
B | 1011 | VT | ECS | + | ; | K | [ | k | {
C | 1100 | FF | FS | , | < | L | \ | l | ¦
D | 1101 | CR | OS | - | = | M | ] | m | }
E | 1110 | SO | RS | . | > | N | ^ | n | ~
F | 1111 | SI | US | / | ? | O | _ | 0 | DEL
KODE ASCII
(7 BIT)

## Slide 106: Data JAKARTA akan dikirim dengan sistem BSC. Untuk menghitung nilai VRC dan BCC digunakan nilai paritas cara genap. Dalam merubah ke dalam data biner digunakan kode ASCII, letak MSB di atas. Pengiriman dari kanan ke kiri
<number>

## Slide 107
<number>
Data JAKARTA diubah ke dalam kode ASCII
CHARACTER | ASCII | BINER (7 bit)
STX J A K A R T A ETX | 02 4A 41 4B 41 52 54 41 03 | 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1

## Slide 108
<number>
Bentuk matriks data biner adalah:
VRC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MSB B I N E R LSB | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
ASCII | 02 | 4A | 41 | 4B | 41 | 52 | 54 | 41 | 03 | LRC BCC
CHARACTER | STX | J | A | K | A | R | T | A | ETX | 

## Slide 109
<number>
Matriks biner setelah VRC & LRC dihitung :
VRC | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
MSB B I N E R LSB | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
ASCII | 02 | 4A | 41 | 4B | 41 | 52 | 54 | 41 | 03 | LRC BCC
CHARACTER | STX | J | A | K | A | R | T | A | ETX | 
VRC : 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0
LRC / BCC : 0 0 1 1 1 0 0 0

## Slide 110
<number>
Selanjutnya data biner pada matriks yang didapat dikirim secara serial bit per bit dengan urutan sesuai kesepakatan sistem.
Apabila Penerima menerima data tersebut, maka Penerima akan menyusun kembali data biner yang diterimanya menjadi sebuah matriks seperti yang disusun oleh pengirim.
Misalkan saja setelah disusun kembali menjadi sebuah matriks, hasilnya sebagai berikut:

## Slide 111
<number>
VRC | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
MSB B I N E R LSB | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
ASCII | 02 | 4A | 41 | 5B | 41 | 52 | 54 | 41 | 41 | LRC BCC
CHARACTER | STX | J | A | [ | A | R | T | A | ETX | 
VRC & LRC yg diterima dipisahkan dari matriks
VRC : 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0
LRC / BCC : 0 0 1 1 1 0 0 0

## Slide 112
<number>
VRC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MSB B I N E R LSB | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
ASCII | 02 | 4A | 41 | 5B | 41 | 52 | 54 | 41 | 41 | LRC BCC
CHARACTER | STX | J | A | a | A | R | T | A | ETX | 
Setelah VRC & LRC dipisahkan dari matriks, bentuk matriks menjadi sebagai berikut :

## Slide 113
<number>
VRC | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
MSB B I N E R LSB | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
ASCII | 02 | 4A | 41 | 5B | 41 | 52 | 54 | 41 | 41 | LRC BCC
CHARACTER | STX | J | A | [ | A | R | T | A | ETX | 
VRC & LRC dihitung kembali, hasilnya sbb :
VRC hasil perhitungan : 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
LRC hasil perhitungan : 1 0 1 0 1 0 0 0

## Slide 114
VRC dan LRC yang diterima dibandingkan dengan VRC & LRC hasil perhitungan
VRC yang diterima : 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0
VRC hasil perhitungan : 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
LRC / BCC yg diterima : 0 0 1 1 1 0 0 0
LRC hasil perhitungan : 1 0 1 0 1 0 0 0
Terjadi perbedaan pada bit ke 5 dari LSB pada character ke 4 dari kiri
<number>
Notes: <number>

## Slide 115
<number>
VRC | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
MSB B I N E R LSB | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
 | 0 | 0 | 0 | 1 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
ASCII | 02 | 4A | 41 | 4B | 41 | 52 | 54 | 41 | 41 | LRC BCC
CHARACTER | STX | J | A | K | A | R | T | A | ETX | 
Bit ke 5 dari bawah pd character ke 4 dari kiri adalah bit 1  kode ASCII-nya 5B character a. Yg benar, bit 0  kode ASCII-nya 4B character K

## Slide 116: CYCLIC REDUNDUNCY CHECK (CRC)
<number>
Data biner dikirim dlm frame frame data
Banyaknya data dalam satu frame sesuai kesepakatan sistem
Setiap frame data dinyatakan dlm bentuk polynomial P(x) berderajad n
P(x) = Cn xn, Cn-1 xn-1, …..…. C2 x2, C1 x, C0
Dipilih fungsi generator G(x) berderajad k, di mana n > k
G(x) = Ck xk, Ck-1 xk-1, …….. C2 x2, C1 x, C0

## Slide 117
<number>
Dilakukan perhitungan :
Q(x) : hasil bagi
R(x) : sisa bagi disebut
Frame Check Sequence (FCS)
6. Data yang dimasukkan ke dalam media transmisi (dikirim) adalah :
P(x) xk + R(x)

## Slide 118
<number>
Setelah menerima 1 frame data, Penerima melakukan perhitungan :
Apabila R’(x) = 0  data dikatakan benar
Apabila R’(x) ≠ 0  data dikatakan salah

## Slide 119
<number>
Data biner 1011001011 dikirim dengan sistem CRC menggunakan fungsi Generator 100101
Data biner diubah menjadi Polynomial P(x) & G(x)
Data biner 10 bit : 1011001011  n = 10 – 1 = 9
P(x) = 1x9+ 0x8+ 1x7+ 1x6+ 0x5+ 0x4+ 1x3+ 0x2+ 1x +1
= x9 + 0 + x7 + x6 + 0 + 0 + x3 + 0 + x +1
P(x) = x9 + x7 + x6 + x3 + x +1
Generator 6 bit : 100101  k = 6 – 1 = 5
G(x) = 1x5 + 0x4 + 0x3 +1x2 + 0x +1
= x5 + 0 + 0 + x2 + 0 +1  G(x) = x5 + x2 +1

## Slide 120
<number>
CARA MENCARI FCS [R(x)]
P(x) xk = (x9 + x7 + x6 + x3 + x +1) x5
= x14 + x12 + x11 + x8 + x6 + x5
G(x) = x5 +x2 +1

## Slide 121
<number>
Q(x) = x9 + x7 + x3 + x2 + x .
x5 +x2 +1 /x14 + x12 + x11 + x8 + x6 + x5
x14 + x11 + x9 .
x12 + x9 + x8 + x6 + x5
x12 + x9 + x7 .
x8 + x7 + x6 + x5
x8 + x5 + x3 .
x7 + x6 + x3
x7 + x4 + x2 .
x6 + x4 + x3 + x2
x6 + x3 + x
R(x) = x4 + x2 + x
FCS = R(x) = x4 + x2 + x = 1 0 1 1 0
P(x) xk = x14 + x12 + x11 + x8 + x6 + x5 = 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1
Data menjadi: P(x) xk + FCS =(x14 + x12 + x11 + x8 + x6 + x5)+(x4 + x2 + x)
Jadi, data yang dikirim adalah : 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0

## Slide 122
MULTIPLEXING
(MULTIPLEKS)
Pengaturan
banyak saluran data masukan menjadi
satu saluran data keluaran

## Slide 123
MULTIPLEXER (MUX)
(MULTIPLEKSER)
Sistem yang mengatur
banyak saluran data masukan menjadi
satu saluran data keluaran

## Slide 124
DEMULTIPLEXING
(DEMULTIPLEKS)
Pengaturan
satu saluran data masukan menjadi
banyak saluran data keluaran

## Slide 125
DEMULTIPLEXER (DEMUX)
(DEMULTIPLEKSER)
Sistem yang mengatur
satu saluran data masukan menjadi
banyak saluran data keluaran

## Slide 126
Sn
S2
S3
S1
MUX
Sn’
S2’
S3’
S1’
DEMUX
Aliran data

## Slide 127
JENIS JENIS MULTIPLEXING
TDM : Time Division Multiplexing
Setiap pembicara memiliki jatah waktu sendiri sendiri
FDM : Frequency Division Multiplexing
Setiap pembicara memiliki jatah frekwensi sendiri sendiri
DWDM : Dense Wavelength Division Multiplexing
Setiap pembicara memiliki jatah panjang gelombang sendiri sendiri

## Slide 128
TDM
( Time Division Multiplexing)
Setiap Pembicara memiliki
jatah waktu sendiri sendiri
 dalam satu saat satu media transmisi hanya ada satu pembicara saja yang bisa mengirimkan data  antri

## Slide 129
TDM
( Time Division Multiplexing)
Pembicara 1
Pembicara 5
Pembicara 4
Pembicara 3
Pembicara 2
Penerima 1
Penerima 5
Penerima 4
Penerima 3
Penerima 2
MUX
DEMUX
P5
P4
P1
P2
P3
P5
P4
P1
P2
P3

## Slide 130
2. FDM
(Frequency Division Multiplexing)
Setiap Pembicara memiliki jatah frekwensi sendiri sendiri

## Slide 131
dalam satu saat satu media transmisi bisa >1 pembicara yang bisa mengirimkan data dgn frekwensinya masing masing
Di dalam satu media transmisi terdapat lebih dari 1 frekwensi gelombang pembawa

## Slide 132
FDM
(Frequency Division Multiplexing)
Pembicara 1
Pembicara 5
Pembicara 4
Pembicara 3
Pembicara 2
Penerima 1
Penerima 5
Penerima 4
Penerima 3
Penerima 2
MUX
DEMUX
P1/ f1
P2/ f2
P3/ f3
P5/ f5
P4/ f4

## Slide 133
3. DWDM
(Dense Wavelength Division Multiplexing)
Setiap Pembicara memiliki
jatah panjang gelombang cahaya sendiri sendiri.
Khusus utk Komunikasi Optik

## Slide 134
dalam satu saat satu media transmisi bisa >1 pembicara yang bisa mengirimkan data dgn panjang gelombang cahayanya masing masing
Di dalam satu media transmisi terdapat lebih dari
1 gelombang cahaya pembawa

## Slide 135
DWDM
(Dense Wavelength Division Multiplexing)
Pembicara 1
Pembicara 5
Pembicara 4
Pembicara 3
Pembicara 2
Penerima 1
Penerima 5
Penerima 4
Penerima 3
Penerima 2
MUX
DEMUX
P1/ 1
P2/  2
P3/  3
P5/  5
P4/  4

## Slide 136: Komputer yang digunakan saat ini adalah Komputer Elektronik Digital yang menganut Konsep Komputer Program Tersimpan dan Berorientasi Byte.

## Slide 137: Elektronik  menggunakan rangkaian elektronik Digital  data yang diolah harus data biner

## Slide 138: Komputer Program Tersimpan  sebelum dieksekusi, data & instruksi harus disimpan dahulu di memory utama. Berorientasi Byte  satuan data  Byte (8 bit).

## Slide 139
CLOCK
Sistem komputer memerlukan Clock
untuk mensinkronkan fungsi kerja
seluruh bagian komputer

## Slide 140
Clock  tegangan listrik berupa gelombang kotak (square waves)
yang dibangkitkan
terus menerus
selama komputer diberi catu daya

## Slide 141

Tclock
(1 clock)

## Slide 142
Frekwensi clock
fclk : banyaknya panjang gelombang () yang dibangkitkan setiap detik

## Slide 143
fclk = 3 Ghz
setiap detik dibangkitkan sebanyak
3 G 
(3 x 109 )

## Slide 144
Apabila 1 proses dilakukan dlm waktu 1 clock
 setiap detik dilakukankan sebanyak
3 G proses = 3 x 109 proses

## Slide 145
CLOCK adalah satuan waktu terkecil dalam sebuah Sistem komputer